Ливенское ОАО «Промприбор»

##### Термодатчик

ПАСПОРТ

398.01.00.00 ПС

внимание:

Монтаж и эксплуатацию термодатчиков необходимо проводить после тщательного изучения настоящего руководства по эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию термодатчиков в их конструкцию могут быть внесены изменения, не влияющие на условия монтажа и не ухудшающие их качества.

1 Основные технические данные

1.1 Термодатчики предназначены для для измерения температуры неагрессивных жидкостей, нефтепродуктов и газов.

Термодатчики применяются для работы в составе измерительных приборов и устройств.

1.2 Термодатчики применяются для работы в условиях умеренного климата категории размещения   2 (2.1) по  ГОСТ 15150-69,  при температуре от минус 40 0С до плюс 50 0С  и относительной влажности до 100% при температуре 250С.

1.3 Термодатчики имеют маркировку взрывозащиты - 1ExsIIT3 и могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах классов 1 и 2  по ГОСТ Р 51330.9, с температурой самовоспламенения взрывоопасной газовой среды ниже температуры поверхности оборудования температурного класса Т3 .

1.4 В качестве источника питания и приемника информации используется вторичный прибор (контроллер универсально-программируемый КУП).

1.5 Основные параметры и характеристики термодатчиков указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| Основные параметры | Норма |
| --- | --- |
| 1. Напряжение питания УСС, В | 5 |
| 2. Ток потребления, А не более | 0,05 |
| 3. Длина соединительного кабеля от термодатчика до клеммной коробки или другого распределительного устройства, м не более | 3 |
| 4. Масса, кг, не более | 0,2 |
| 5. Габаритные и присоединительные размеры, мм | Ø45; L=187; М30х1,5 |

### 1.6 Допускаемое отклонение от нормированной индивидуальной статической температурной характеристики не более + 0,1 оС.

1.7 Термодатчик при выходе из строя ремонту не подлежит.

1.8 Подключение контактов термодатчика производить согласно схеме электрической принципиальной на изделие в состав которого он входит.

2 Обеспечение взрывозащищенности.

2.1 Требования безопасности при монтаже и эксплуатации термодатчиков должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 и ПУЭ, гл.7.3.

2.2 Термодатчик при работе в составе изделий, не имеющих заземления, должны быть надежно заземлены.

2.3 Нагрев элементов электроники не должен превышать плюс 800 С.

2.4 Максимальная температура наружной поверхности термодатчика не должна быть выше плюс 850  С.

2.5 По защищенности от проникновения твердых тел и воды термодатчик имеет степень защиты IP67 по ГОСТ 14254:

2.6 По уровню взрывозащиты термодатчик в соответствии с ГОСТ Р 51330.0 имеют маркировку 1ExsIIT3. Взрывозащищенность термодатчика обеспечивается специальным видом защиты .

2.7 Допускаемое электрическое сопротивление изоляции токоведущих проводов должно быть в нормальных климатических условиях – не менее    20 МОм, при верхнем значении температуры рабочих условий – не менее   5,0 МОм, при верхнем значении относительной влажности рабочих условий – не менее 1,0 МОм по ГОСТ 12997, раздел 2 .

2.8 Изоляция электрических цепей термодатчика относительно корпуса и между собой должна выдерживать в течение одной минуты действие испытательного напряжения частотой 65 Гц при нормальных условиях – не менее 3000 В, а при верхнем значении относительной влажности – не менее 900 В по ГОСТ 12997, раздел 2.

2.9 Подключение термодатчик к устройству внешних цепей управления должно осуществляться кабелем с изоляцией, стойкой к воздействию нефтепродуктов.

2.10 Электрические испытания и измерения должны проводиться в соответствии с ГОСТ12.3.019.

3. Комплектность

Комплект поставки термодатчика должна соответствовать таблице2.

# Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Термодатчик | -- | 1 шт. | Условное обозначение согласно поставки |
| 2 Паспорт | 398.01.00.00 ПС | 1 экз. |  |

4 свидетельство о приемке

Термодатчик изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник (представитель) ОТК

М.П. ________________		____________________

личная подпись	расшифровка подписи

Дата «___»________________200__г.